“拆装机械手、工业机器人及配套设备”招标具体参数要求

| 编号 | 分项名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆装用机械手 | 1）机器人结构：具有6个自由度，串联关节型； 2）臂长：761mm 3）手部负载（第 6 轴）：5KG 4）重复定位精度：±0.02mm 5）本体重量：35kg 6）轴1旋转：+165°～ -165° 轴 2 手臂：+115°～ -55° 轴 3 手臂：+150°～ -25° 轴 4 手腕：+165°～ -165° 轴 5 弯曲：+110°～ -110° 轴 6 翻转：+359°～ -359° 7）六个轴标配6个伺服电机和谐波减速机 | 台 | 4 |
| 2 | 工业机器人配套设备 | 1.码垛模块 机器人通过夹具按要求拾取物料块并完成码垛任务，物料块为圆形，操作者可根据需要选择摆放，通过该模块加强对机器人、吸盘，码垛、阵列的理解，进行快速编程示教训练； 1）吸盘：直径：16mm；缓冲器行程：10mm； 2）码垛工作台：约400mm*300mm（长*宽）； 2.皮带输送模块 输送模块为皮带传送，皮带速度可以调节，采用铝合金材质，该模块可以完成物料的运输和分拣功能。 3.装配模块 机器人按照要求通过夹具拾取指定的工件，并把该工件精确装配到指定的主体工件内。该模块可完成对机器人精确定位，抓手夹具等的学习；装配平台宽200mm*200mm（长*宽）手爪气缸：平行开闭型 4.控制系统 该模块主要由可编程控制器、触摸屏、开关电源、滤波器、继电器等组成； 1）触摸屏：不小于7寸，通讯口可采用458和以太网； 2）PLC: 板载数字IO为不少于14点输入/10点输出;包含至少4个高速计数器；包含至少1个以太网端口；支持PROFINET通信； 3）开关电源：额定功率：120W；直流电压：24V；过负载、过电压、过温度保护。 4）空气压缩机：小型静音空气压缩机匹配功率∶ 800W额定压力∶ 0.7Mpa储气容量∶ 3OL容积流量∶60L/min整机重量∶ 19kg | 台 | 2 |
| 3 | 六自由度工业机器人 | 机器人本体： 1、机器人结构：具有≥6个自由度，串联关节型； 2、集成信号源：上臂≥10路信号； 3、安装方式：桌面、地面； 4、最大活动半径：580mm； 5、手部负载（第 6 轴）：≥3KG； 6、重复定位精度：≤±0.01mm ； 7、本体重量：≤25kg； 机器人控制器： 1、采用RobotWare控制系统； 2、采用RAPID编程语言； 3、安全性：包括安全停、紧急停、2通道安全回路监测、3位启动装置； 4、内置16路输入/16路输出的数字量I/O模块； 5、控制柜尺寸(宽x高x深)：约260mmX450mmX570mm； 6、控制器重量：≤30kg； 7、防护等级≥IP20； 机器人示教器： 1、重量≤1kg； 2、彩色图形界面； 3、具有操纵杆； 4、支持USB存储器； | 套 | 1 |