“教室集成多媒体设备”招标具体参数要求

| 编号 | 单位 | 项目 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 艺术学院艺术设计系 | 多媒体教学设备 | 3 | 支持多种教学多媒体设备中央控制管理功能，能够集中控制多媒体计算机、投影机、投影电动幕布、音频功率放大器等设备的电源通断，设备起闭的基本功能。支持通过VGA接口及3.5mm音频接口连接外部笔记本电脑，支持笔记本电脑将外部视频音频信号输入投影机和音响扩音设备。同时支持通过RJ45普通网络接口和TCP/IP网络协议，进行对中控主机的远程操作与管理。兼容万迅网控软件平台，可以通过原有万迅远程管理软件远程连接并管控中央控制主机。设备参考型号：WISE IC980或Wise IC1000型或更高型号。 控制面板需支持集中操作中央控制主机的各项功能，面板控制编码及连接接口需与中控主机配套。 CPU：Inter I5-9400 内存：16G 硬盘：1TB 7200转机械硬盘 集成显卡声卡。主板支持PXE网络启动模式，3.5mm音频输出接口，USB3.0接口。外设：自带DVD光盘驱动器，USB接口键盘鼠标。以上参数为基础性能参数，采购设备各项均不可低于该性能参数，超出不限。 21寸16:9广视角液晶显示器，同时支持VGA及HDMI视频信号输入接口。显示尺寸需与多媒体讲台机柜预留开口尺寸匹配，并能够在机柜上固定安装。显示器采购前需与教室多媒体讲台机柜供应商协调具体安装事宜 额定功率≥160W，支持DSP数字音频放大功能，具备良好的滤波和自激抑制能力，可以支持4-8路4-16欧姆额定阻值或70-100V额定电压的20W壁挂式音箱连接。 额定功率20W，支持DSP数字功率放大器连接。根据功率放大器支持情况选择定压或定阻设备。音箱由功率放大器供应商统一提供。 每间教室安装4只，共需8只。 中型教室两间，投影机性能参数要求：投影亮度≥4000流明，支持投影1040×768 dpi、4:3尺寸画面，对比度3000:1，焦距f=18.2mm-29.2mm，可在6-7米距离投满120寸幕布。使用3LCD成像技术，具有VGA视频传输接口，支持RS232接口远程控制，支持快速起闭功能，可以与教室中央控制主机连接，通过中控主机进行远程起闭控制。 120寸4:3，白塑电动投影机幕布。 8口全千兆交换机，非网管非模块化。 多媒体讲台机柜需结合教室讲台和机柜功能，上面板需安装多媒体系统计算机显示器以及中央控制主机的控制面板，并安装提供外部笔记本计算机接入系统的视频音频和供电接口。讲台机柜上面需设有能够遮蔽中央控制主机控制面板以及各类外部链接口并带有电控、磁控锁的钢制开关门板，并且该主门锁可以使用钥匙机械开启。讲台机柜上面板安装的计算机液晶显示器需有钢制框架和玻璃面结构保护。讲台机柜内部需有一定空间，能够正常放置安装多媒体体网络控制主机、功率放大器、计算机主机、网络交换机、视频监控服务器、及各类电源插座等设备。 包含安装更新设备所需的线缆及材料费用。 |
| 2 | 护理系 | 投影机（项目2、3、4、5配套） | 4 | 投影亮度≥3500流明 支持投影1040×768 dpi、4:3尺寸画面， 使用3LCD成像技术 支持VGA视频信号输出 支持RS232接口远程控制 要求可在4-5米距离投满100寸幕布 供应商需提供设备RS232接口的远程控制编码，并使设备支持中央控制主机的远程起闭控制。 |
| 3 | 护理系 | 计算机（项目2、3、4、5配套） | 4 | CPU：Inter I5-9400 内存：16G 硬盘：1TB 7200转机械硬盘 集成显卡声卡 主板支持PXE网络启动模式 3.5mm音频输出接口，USB3.0接口 外设：自带DVD光盘驱动器，USB接口有线键盘鼠标 网卡：802.11AC无线网卡，1000M有线网卡 |
| 4 | 护理系 | 显示器（项目2、3、4、5配套） | 4 | 21寸16:9广视角液晶显示器 同时支持VGA及HDMI视频信号输入接口 显示尺寸需与多媒体讲台机柜预留开口尺寸匹配，并能够在机柜上固定安装。 |
| 5 | 护理系 | 中控主机（项目2、3、4、5配套） | 4 | 1.教室多媒体设备网络中央控制主机 支持多种教学多媒体设备中央控制管理功能，能够集中控制多媒体计算机、投影机、投影电动幕布、音频功率放大器等设备的电源通断,投影、幕布等设备起闭的基本功能。支持通过VGA接口及3.5mm音频接口连接外部笔记本电脑，支持笔记本电脑将外部视频音频信号输入投影机和音响扩音设备。同时支持通过RJ45普通网络接口和TCP/IP网络协议，进行对中控主机的远程操作与管理。兼容万迅网控软件平台，可以通过原有万迅远程管理软件远程连接并管控中央控制主机。设备参考型号：WISE IC980、Wise IC1000型或更高型号。 2.教室多媒体网控设备讲台控制面板 控制面板需支持集中操作中央控制主机的各项功能，面板控制编码及连接接口需与中控主机配套。 3.教室多媒体讲台钢制机柜 多媒体讲台机柜需结合教室讲台和机柜功能，上面板需安装多媒体系统计算机显示器以及中央控制主机的控制面板，并安装提供外部笔记本计算机接入系统的视频音频和供电接口。讲台机柜上面需设有能够遮蔽中央控制主机控制面板以及各类外部链接口并带有电控、磁控锁的钢制开关门板，并且该主门锁可以使用钥匙机械开启。讲台机柜上面板安装的计算机液晶显示器需有钢制框架和玻璃面结构保护。讲台机柜内部需有一定空间，能够正常放置安装多媒体体网络控制主机、功率放大器、计算机主机、网络交换机、视频监控服务器、及各类电源插座等设备。 4.安装更新设备所需的线缆及材料费用。 |
| 6 | 康复系 | 投影机、台式电脑、多媒体讲台、中控主机 | 2 | 1.投影机：投影画面尺寸30-300英寸，HDMI高清接口，亮度(流明)3600流明，带有360度旋转摄像头；幕布：120寸，120寸（3/4） 2.计算机：i5-7500/4G/1T/DVD刻录机 3.显示器：19.5寸屏幕，16:9高清 4.多媒体讲桌：定制，高端 木质 多功能讲桌 5.中控主机：满足使用需求加设备可升级录播升级版 6.功放：满足使用需求，加设备可升级录播升级版 7.音响：木质，黑色，频率响应：20Hz-20KHz 8.有线麦克，多媒体麦克风 9.展台：820P，支持高清1080P 210万，带云台 10布线：3*1.5 HDMI， 音箱线、电源线、网线、HDMI控制线 11.配备USB有线键盘、USB有线鼠标 12.网卡：802.11AC无线网卡，1000M有线网卡 摄像头参考图片： |
| 7 | 教务处 | 投影机、台式电脑、多媒体讲台、中控主机 | 4 | 支持多种教学多媒体设备中央控制管理功能，能够集中控制多媒体计算机、投影机、投影电动幕布、音频功率放大器等设备的电源通断，设备起闭的基本功能。支持通过VGA接口及3.5mm音频接口连接外部笔记本电脑，支持笔记本电脑将外部视频音频信号输入投影机和音响扩音设备。同时支持通过RJ45普通网络接口和TCP/IP网络协议，进行对中控主机的远程操作与管理。兼容万迅网控软件平台，可以通过原有万迅远程管理软件远程连接并管控中央控制主机。设备参考型号：WISE IC980或Wise IC1000型或更高型号。 控制面板需支持集中操作中央控制主机的各项功能，面板控制编码及连接接口需与中控主机配套。 CPU：Inter I5-9400 内存：16G 硬盘：1TB 7200转机械硬盘 集成显卡声卡。主板支持PXE网络启动模式，3.5mm音频输出接口，USB3.0接口。外设：自带DVD光盘驱动器，USB接口键盘鼠标。以上参数为基础性能参数，采购设备各项均不可低于该性能参数，超出不限。 21寸16:9广视角液晶显示器，同时支持VGA及HDMI视频信号输入接口。显示尺寸需与多媒体讲台机柜预留开口尺寸匹配，并能够在机柜上固定安装。显示器采购前需与教室多媒体讲台机柜供应商协调具体安装事宜 额定功率≥160W，支持DSP数字音频放大功能，具备良好的滤波和自激抑制能力，可以支持4-8路4-16欧姆额定阻值或70-100V额定电压的20W壁挂式音箱连接。 额定功率20W，支持DSP数字功率放大器连接。根据功率放大器支持情况选择定压或定阻设备。音箱由功率放大器供应商统一提供。 （1）小型教室两间，每间教室安装2只，共需4只。 （2）中型教室两间，每间教室安装4只，共需8只。 （1）小型教室两间，投影机性能参数要求：投影亮度≥3500流明，支持投影1040×768 dpi、4:3尺寸画面，对比度3000:1，焦距f=18.2mm-29.2mm，可在4-5米距离投满100寸幕布。使用3LCD成像技术，具有VGA视频传输接口，支持RS232接口远程控制，支持快速起闭功能，可以与教室中央控制主机连接，通过中控主机进行远程起闭控制。 （2）中型教室两间，投影机性能参数要求：投影亮度≥4000流明，支持投影1040×768 dpi、4:3尺寸画面，对比度3000:1，焦距f=18.2mm-29.2mm，可在6-7米距离投满120寸幕布。使用3LCD成像技术，具有VGA视频传输接口，支持RS232接口远程控制，支持快速起闭功能，可以与教室中央控制主机连接，通过中控主机进行远程起闭控制。 （1）小型教室：100寸4:3，白塑电动投影机幕布。 （2）中型教室：120寸4:3，白塑电动投影机幕布。 8口全千兆交换机，非网管非模块化。 多媒体讲台机柜需结合教室讲台和机柜功能，上面板需安装多媒体系统计算机显示器以及中央控制主机的控制面板，并安装提供外部笔记本计算机接入系统的视频音频和供电接口。讲台机柜上面需设有能够遮蔽中央控制主机控制面板以及各类外部链接口并带有电控、磁控锁的钢制开关门板，并且该主门锁可以使用钥匙机械开启。讲台机柜上面板安装的计算机液晶显示器需有钢制框架和玻璃面结构保护。讲台机柜内部需有一定空间，能够正常放置安装多媒体体网络控制主机、功率放大器、计算机主机、网络交换机、视频监控服务器、及各类电源插座等设备。 包含安装更新设备所需的线缆及材料费用。 |
| 8 | 教务处 | 监控摄像头、硬盘录像机、黑板 | 4 | 海康威视硬盘录像机（4台）： 支持同时接入、录制4路摄像头视频信号，支持摄像头POE供电，支持VGA信号输出，支持本地硬盘录制。" "海康威视监控摄像头（8个）： 4寸变焦球机摄像头，支持200万像素（1080P）画面信息采集，支持≥20倍光学变焦，支持红外夜视功能，支持摄像头POE供电。" 摄像头吊装支架及各类安装线缆，施工费用（4套）。 |
| 9 | 实验室管理中心 | 监控摄像头（计算机实验室监控） | 20 | 监控400万云台摄像头，16倍数字变焦，23倍光学变焦，POE变焦云台球型红外夜视摄像机，支持400万像素。 |
| 10 | 实验室管理中心 | 硬盘录像机（计算机实验室监控） | 9 | 监控硬盘录像机，4路或8路POE网络监控设备，手机远程移动侦测，4路即插即用录像机 |