“电化学实验设备”招标具体参数要求

| 序号 | 分项名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电化学工作站 | 最大输出电压±20V 基础最大输出电流±2A，可测量EIS，LSV,CV，SCV,TAFEL,DNPV,DDPA,TPA.CP.CPCR,ISTEP等曲线，可恒电流、恒电位输出 注：每台设备需同时配备专用电脑一台（最低参考配制：12500T/16G/256G/wifi/21寸显示器分辨率1920*1080/便携式主机体积小于2L） | 台 | 2 |
| 2 | 紫外分光光度计 | 可全波长扫描，扫描波长范围200-1000nm 光谱带宽2nm 吸光度0-4A 配USB口可连接电脑 标配比色皿架5cm（4-5孔） | 台 | 1 |
| 3 | 集热式磁力搅拌器 | 可加热0-80℃ 搅拌速度可达100-3000rpm，转速和温度可数显 | 台 | 4 |
| 4 | 锰钢剪板机 | 锰钢材质，可裁剪2mm钢板、钛板 | 台 | 1 |
| 5 | 机械砂轮抛光机 | 8寸机 带防护装置 电压：220V 转速2200-3000+R/min 砂轮尺寸200mm 孔径14/32mm | 台 | 1 |