舞蹈系排练厅专业音响设备参数

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功放机机柜 | 个 | 3 | 型号：16U简易机柜。 材质：全新五金件加铝合金。 中心孔距：465mm。 尺寸：495*508*835mm。 轮子高度：10CM。 内总款：508mm。 颜色：黑色。 附件：1个抽屉，3块隔层。 |
| 2 | 音响及配套设备 | 组 | 3 | 1.音箱：系统类型：10英寸，2分频，低频反射式。 频率范围（-10dB）¹：40Hz-20KHz。频率响应（±3dB）¹：45Hz-18KHz。灵敏度（1W/1m）¹：90dB。定额阻抗：80hms。最大声压级输出：113dB（峰值117dB）。额定输入功率（连续、音乐信号、峰值）：120W/240W/360W。覆盖范围：120°*100°（HxV）。输入连接器：按压式连接柱及卡侬插座。箱体结构：15mm厚中密度纤维板，表面采用乙烯基贴层处理。尺寸：332*662*285mm。净重量：14.4Kg。低音单元：1个10英寸低音单元。高音单元：2个3英寸高效率高音。 2.功放：输出功率：两声道，每声道300W。谐波失真：＜0.7%。频率响应：（20Hz-20kHz）：+3dB；-1dB。分离度：1kHz：-60dB；at20kHz：-45dB。信噪比：＞80dB（A记权）。电压增益：44dB。尺寸：430*355*135mm。转换速率：＞10V/us。重量：11.9kg。供电要求：180V~240VAC/50Hz~60Hz。基本描述：配有高性能数控加模拟音频处理电路，3个HDMI输入，前面板USB端口可用于连接USB闪存盘，内置蓝牙连接模块，独有的混响音频数字信号处理技术，内置11级音频升降调，5路麦克风输入端口。 3.无线话筒套装：系统规格：频率范围：640MHz-690MHz。频道总数：200CH。有效使用距离：≈50m。频率间隔：250KHz。频率宽度：50MHz。频率震荡模式：PLL相位锁定频率合成。接收器：信号信噪比：≥50dB。频率稳定度：±5KHz。接收方式：CPU控制选讯+导频识别接收。静音方式：Mute&Lock Loop Circuit。显示方式：LCD。电源供应：12V DC，1000mA。音频输出接口：2 XLR Balanced Socket+Unbalance TRS 6.3mm Socket。发射机：频率震荡模式：PLL相位锁定频率合成。手持功率：≤30mW。发射方式：CPU控制载波生成+导频识别码生成。频率稳定度：±4KHz。显示方式：LCD+多色彩背光屏。音头类型：动圈式。2级功率：高，低。 4.点唱机：操作系统和应用：多唱魔镜2，支持评分，支持语音报台，支持自助KTV，支持多唱电影，内置应用市场（安卓应用）。点歌方式：触摸屏点歌，手机点歌（多唱），支持语音点歌，平板点歌(多唱HD），支持微信点歌，支持无限屏幕点歌。曲库和存储：内置1块3.5寸SATA硬盘；单硬盘最高支持6TB内容存储（视硬盘容量）支持外接USB2.0移动硬盘，支持点播在线歌曲。视频输出：1080P/4K高清电视输出。声音和音效：SPDIF光纤/同轴无损数字音频输出，AV模拟音频输出，AV模拟录音输入。网络：RJ45接口，支持外接USBWIFI。处理器：CPU：采用28mm工艺芯片，主频1.8GHz。 |
| 3 | 专业音响设备 | 组 | 1 | 1.音箱：较大功率：1400W。额定功率：350W。额定阻抗：8Ω。频率响应：75Hz-17KHz。频率范围：45Hz-20KHz。灵敏度：98dB（1w@1m）1。净重：24kg。尺寸：（H*W*D）：688*430*450。数量：两个一对。 2.低音音箱：系统类型：18"，低频反射式。频率范围：（-10dB）1：32Hz-250Hz。频率响应：（±3dB）1：40Hz-250Hz。灵敏度：（1w@1m）1：96dB。额定阻抗：8Ω。最大声压级输出：（1m）2：123dB长期最大功率（129dB值）。额定功率3:(连续/音乐信号/峰值）500W/1000W/2000W.驱动单元：低音单元：1*18"低音单元。箱体：18mm厚夹板。吊挂：12*M10螺纹吊挂点。表面：黑色油性漆处理，白色（-WH）可选。网罩：喷粉涂层，1.5mm穿孔钢。输入接口：两个并联可循环连接NL4MP Neutrik Speakon®。尺寸：（H*W*D）：542mm*561mm*720mm。净重：34.4kg。 3.功放机：频率响应：20Hz-20KHz，+0/-1dB。额定功率：4Ω立体声（每通道）：1200W，8Ω立体声（每通道）：800W，8Ω桥接：2400W，4Ω立体声工作一分钟以上：950W，8Ω桥接工作一分钟以上：2000W。总谐波失真：＜0.5%，20Hz-20KHz。互调失真：≤0.35%。输入灵敏度：0.775V。额定阻抗：20K ohms/10K ohms。转换速率：15V/us。电压增压：39dB。信噪比：＞100dB。尺寸：（H*W*D）483*89*378mm。阻尼系数：＞250.净重：16.5KG。 4.无线话筒：载波频率范围：710MHz-865MHz。频率震荡模式：锁相环回路。频道总数：600CH。频率响应：50Hz-18KHz。有效使用距离：200英尺。频带宽度：24MHz。载波稳定度：±5ppm≤10KHz。假象干扰比：＞80dB。信号杂讯比：＞105dB（1KHz-A）灵敏度：-105dBm（12dB S/N AD）总失真率：＜0.5%@1kHz。音频输出阻抗：2.2kΩ。音频输出准位：-12dB。静音方式：静音及音码锁定回路。功能显示方式：LCD。电源供应：12-18v Dc，600mA。输出插头形式：平衡式XLR接头 非平衡式TRS6.3mm接头。主机参数：动态范围：＞110dB。载波误差：±0.005%。调变偏移度：±48KHz。副谐波：＜-60dBc。射频输出功率：10mW。电源消耗：≤100mA@3V。电源供应：UM3，AAA 1.5v*2。功能显示方式：液晶显示。 5.效果器：话筒输入类型：3*1/4"非抗衡。阻抗：7.54K Ohms。EIN：＜-11ObBU,20KHz宽带。电平控制：-∞至+0.8bBu。线路输入类型：RCA非平衡（左右通道）。阻抗：10K Ohms。音频输出：XLR输出类型：非平衡。电平：OdBu额定，+14.2dBu大。阻抗：50 Ohms。RCA输出类型：非平衡（左右通道）。电平：+17.6dBu大@话筒输入，+13.4dBu大@音乐输入。阻抗：1150hms。音频性能：频率响应：20Hz~20KHz至20KHz。动态范围：＞100dB。模/数信号转换：24bit，48KHz。DSP处理器：高性能32-bit/40-bit浮点处理器。红外线接收器：载波频率：38KHz。格式：NEC。有效距离：因设备而异。有效角度：因设备而异。常规参数：计算机连接：USB2.0。电源要求：AC220V/50Hz。净重：2.8Kg。毛重：3.47Kg。 6.点歌机：点歌方式：微信/触摸屏/语音。适用范围：家庭娱乐/KTV/会所。硬盘大小:4T.视频输出：480P/720p/1080p/4k。显示器：屏幕尺寸：21.5寸。可选支架：43cm台式支架、83cm落地支架。触控方式：多点触控。机身厚度：50mm。 |